## Slide 1: Определение локации объекта на основании метаданных фотографии в Exif
Участники проекта: Мухин Иван, Перепелкин Ярослав, Отческов Семен
Научный руководитель:
Кустикова Валентина

## Slide 2: Введение
Что такое Exif?
  Exchangeable Image File Format (Exif) – стандарт, который позволяет добавлять метаданные к цифровым изображениям и медиафайлам
  Примеры метаданных: модель камеры, дата и время съемки, геотеги
Зачем решать задачу поиска ближайшей локации?
  Основа для более сложных задач (например, навигация)
  Отсутствие универсального программного решения

## Slide 3: Цель
Цель – разработать прототип программной системы, который решает задачу поиска ближайшей локации
Метаданные в Exif
Широта и долгота
Время
…
База локаций
Населенный пункт
Широта
Долгота
Альтернативные имена
…
Ближайшая локация
Москва
Киров
Тверь
Москва
…

## Slide 4: Постановка задачи
Задача поиска ближайшей локации – задача минимизации функции:
  широта и долгота локации, показанной на входном изображении (в радианах)
  широта и долгота населенного пункта (в радианах)
  база локаций
  функция расстояния
  ближайшая локация

## Slide 5: Алгоритм решения
Извлечение метаданных из Exif
Загрузка базы локаций
Поиск ближайшей локации

## Slide 6: Проблемы
Как извлечь метаданные из Exif?
  Использование библиотек сторонних разработчиков
Где взять базу локаций?
  Поиск открытых источников, конвертация в нужный формат
Как вычислить расстояние между координатами текущей локации на фото и локаций в базе?
  Вычисление расстояния на сферической поверхности (в предположении, что радиус Земли везде одинаковый)
Как обеспечить быструю загрузку базы локаций?
  Использование библиотек сторонних разработчиков

## Slide 7: Библиотеки для извлечения метаданных из Exif
Библиотека | API | Лицензия | Особенности
TinyEXIF [github.com/cdcseacave/TinyEXIF] | C++ | Не указана | Легковесная
exif [gitlab.com/TNThieding/exif] | Python | MIT | Устанавливается как pip-пакет
exif-parser [github.com/bwindels/exif-parser] | JavaScript | MIT | Система тестов
ExifReader [github.com/mattiasw/ExifReader] | JavaScript | MPL-2.0 | Поддержка других метаданных и различных файловых расширений

## Slide 8: Базы локаций
База | Атрибуты | Размер | Лицензия
Города России [TimeIn] | Идентификатор записи (id) Страна (country) Город (city) Широта (latitude) Долгота (longitude) | 343 | Не определена
Города мира [World Cities Database] | Идентификатор записи (id) Страна (country) Город (city) Широта (latitude) Долгота (longitude) | 48 056 | Creative Commons Attribution 4.0
Города с популяцией в 1000 и более [Geonames] | Идентификатор записи (id) Страна (country) Город (city) Широта (latitude) Долгота (longitude) Альтернативные названия (alt_names) | 147 043 | CC BY 4.0

## Slide 9: Вычисление расстояния
В качестве функции используется расстояние Хаверсина:
Примечание: для близких точек можно использовать аппроксимацию

## Slide 10: Библиотеки для загрузки базы локаций
Библиотека | Лицензия | API | Особенности
FlatBuffers [github.com/google/ flatbuffers] | Apache 2.0 | Схема .fbs; генерация кода | Максимальная скорость чтения без десериализации При изменении структуры данных нужно обновлять схему и код
ProtoBuf [github.com/protocol buffers/protobuf] | Собственное соглашение | Схема .proto; генерация кода | Компактный и быстрый способ хранения При изменении структуры данных нужно обновлять схему и код
Apache Avro [github.com/apache/ avro] | Apache 2.0 | Схема JSON; сериализация без генерации кода | Поддерживает эволюцию схем Можно читать старые/новые версии данных без пересборки

## Slide 11: Программная реализация
Приложение
Модуль чтения данных
Структуры данных
Модуль поиска
1. Чтение данных
3. Поиск ближайшей локации
Библиотека TinyExif
2. Извлечение метаданных из Exif
Модуль вычисления расстояния

## Slide 12: Описание эксперимента
Параметры:
  Входное изображение. Фиксируется, сложность поиска не зависит от локации
  База локаций. Перебираются 3 базы:
    БД-1 (343): города России
    БД-2 (48 056): города всего мира
    БД-3 (147 043): города с населением, превышающим 1000 человек
Приложение запускается многократно и собираются времена работы каждого отдельного этапа (чтение Exif, загрузка базы, поиск ближайшей локации в базе)
  100 итераций
  3 набора по 100 времен
Для каждого набора времен выбирается минимальное значение

## Slide 13: Тестовая инфраструктура
CPU | 12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12500 (6 cores, 12 threads, 3.0 GHz)
RAM | 16 ГБ
OS | Ubuntu 22.10 (64-bit) (Linux 6.11.0-29-generic)
SSD | Biwintech SSD NX500 512GB (M.2 PCI-E Gen3 x4)
CPU | Intel(R) Core(TM) i7-6850K CPU (6 cores, 12 threads, 3.6 GHz)
RAM | 64 ГБ
OS | Ubuntu 24.04.2 LTS (64-bit) (Linux 6.8.0-83-generic)
SSD | INTEL SSDSC2BW240H6 (SATA 3.0)
Тестовая инфраструктура 1:
Тестовая инфраструктура 2:

## Slide 14: Результаты экспериментов…
Chart: Инфраструктура 2
| БД-2 | БД-3
Время чтения базы локаций, с | 28.75 | 154.71
Время поиска ближайшей локации, с | 3.25 | 10.32
Время извлечения метаданных из EXIF, с | 0.07 | 0.07
Базовая версия (v1.0): базы в формате csv, линейный поиск
Chart: Инфраструктура 1
| БД-2 | БД-3
Время чтения базы локаций, с | 17.2 | 101.65
Время поиска ближайшей локации, с | 2.15 | 5.85
Время извлечения метаданных из EXIF, с | 0.04 | 0.04
88,71%
94,52%
89,65%
93,71%
Время извлечения метаданных из EXIF, мс
Время поиска ближайшей локации, мс
Время чтения базы локаций, мс

## Slide 15: Результаты экспериментов…
Chart: Инфраструктура 2
| БД-2 | БД-3
Время чтения базы локаций, с | 6.63 | 43.99
Время поиска ближайшей локации, с | 3.69 | 10.36
Время извлечения метаданных из EXIF, с | 0.07 | 0.07
Chart: Инфраструктура 1
| БД-2 | БД-3
Время чтения базы локаций, с | 3.8 | 29.47
Время поиска ближайшей локации, с | 2.29 | 5.92
Время извлечения метаданных из EXIF, с | 0.04 | 0.04
Версия v2.0: база в формате FlatBuffers, линейный поиск
Ускорение
в 3,2 раз
Ускорение
в 3,1 раз
Ускорение
в 3,0 раз
Ускорение
в 3,0 раз
Время извлечения метаданных из EXIF, мс
Время поиска ближайшей локации, мс
Время чтения базы локаций, мс
61,99%
83,18%
63,81%
80,83%
* Ускорение рассчитывается для полного времени относительно базовой версии

## Slide 16: Результаты экспериментов…
Chart: Инфраструктура 2
| БД-2 | БД-3
Время чтения базы локаций, с | 0.22 | 1.15
Время поиска ближайшей локации, с | 3.76 | 13.96
Время извлечения метаданных из EXIF, с | 0.07 | 0.07
Chart: Инфраструктура 1
| БД-2 | БД-3
Время чтения базы локаций, с | 0.12 | 0.68
Время поиска ближайшей локации, с | 2.36 | 7.45
Время извлечения метаданных из EXIF, с | 0.04 | 0.04
Версия v2.1: база в формате FlatBuffers, использование внутренних структур FlatBuffers, линейный поиск
Ускорение
в 7,7 раз
Ускорение
в 7,9 раз
Ускорение
в 10,9 раз
Ускорение
в 13,2 раз
4,76%
8,32%
5,43%
7,58%
* Ускорение рассчитывается для полного времени относительно базовой версии
Время извлечения метаданных из EXIF, мс
Время поиска ближайшей локации, мс
Время чтения базы локаций, мс

## Slide 17: Результаты экспериментов…
Chart: Инфраструктура 1
| БД-2 | БД-3
Время чтения базы локаций, с | 0.23 | 1.22
Время чтения базы сегментов локаций, с | 0.04 | 0.07
Время поиска ближайшей локации (сегментированный бинарный алгоритм), с | 0.03 | 0.1
Время извлечения метаданных из EXIF, с | 0.07 | 0.07
Chart: Инфраструктура 1
| БД-2 | БД-3
Время чтения базы локаций, с | 0.17 | 0.63
Время чтения базы сегментов локаций, с | 0.03 | 0.04
Время поиска ближайшей локации (сегментированный бинарный алгоритм), с | 0.01 | 0.06
Время извлечения метаданных из EXIF, с | 0.04 | 0.04
Версия v3.0: база в формате FlatBuffers, использование внутренних структур FlatBuffers, сегментированный линейный поиск
Ускорение
в 77,6 раз
Ускорение
в 86,7 раз
Ускорение
в 113,1 раз
Ускорение
в 139,7 раз
68,00%
81,82%
62,16%
83,56%
Время извлечения метаданных из EXIF, мс
Время поиска ближайшей локации, мс
Время чтения базы сегментов локаций, мс
Время чтения базы локаций, мс
* Ускорение рассчитывается для полного времени относительно базовой версии

## Slide 18: Результаты экспериментов
Chart: Инфраструктура 2 БД-3
| v1.0 | v3.0
Время чтения базы локаций, с | 0.15471 | 0.00122
Время чтения базы сегментов локаций, с | 7e-05
Время поиска ближайшей локации, с | 0.01032 | 0.0001
Время извлечения метаданных из EXIF, с | 7e-05 | 7e-05
Chart: Инфраструктура 1 БД-3
| v1.0 | v3.0
Время чтения базы локаций, с | 0.10165 | 0.00063
Время чтения базы сегментов локаций, с | 4e-05
Время поиска ближайшей локации, с | 0.00585 | 6e-05
Время извлечения метаданных из EXIF, с | 4e-05 | 4e-05
Chart: Инфраструктура 2 БД-2
| v1.0 | v3.0
Время чтения базы локаций, с | 0.02875 | 0.00023
Время чтения базы сегментов локаций, с | 4e-05
Время поиска ближайшей локации, с | 0.00325 | 3e-05
Время извлечения метаданных из EXIF, с | 7e-05 | 7e-05
Chart: Инфраструктура 1 БД-2
| v1.0 | v3.0
Время чтения базы локаций, с | 0.0172 | 0.00017
Время чтения базы сегментов локаций, с | 3e-05
Время поиска ближайшей локации, с | 0.00215 | 1e-05
Время извлечения метаданных из EXIF, с | 4e-05 | 4e-05
Ускорение
в 77,6 раз
19,39
0,25
Ускорение
в 86,7 раз
32,07
0,37
Ускорение
в 113,1 раз
165,1
1,46
88,71%
68,00%
89,65%
62,16%
93,71%
83,56%
* Ускорение рассчитывается для полного времени относительно референсной версии
Ускорение
в 139,7 раз
107,54
0,77
94,52%
81,82%
Время извлечения метаданных из EXIF, мс
Время поиска ближайшей локации, мс
Время чтения базы сегментов локаций, мс
Время чтения базы локаций, мс

## Slide 19: Заключение
Подготовлены базы населенных пунктов
Разработано приложение для извлечения метаданных из Exif и поиска ближайшей локации в базе
Выполнена оптимизация загрузки локаций из базы с использованием библиотеки FlatBuffers
Выполнена оптимизация алгоритма поиска ближайшей локации

## Slide 20: Дополнительный функционал библиотеки
Определение территориально-административной единицы (для РФ), где находится ближайший населенный пункт
  Фото с геотегами не всегда делается на территории крупного населенного пункта
  Наличие базы административных единиц позволяет получить примерную локацию
Определение ближайших достопримечательностей для городов-миллионников (для РФ)
  Используется для идентификации архитектурных объектов (памятников, зданий, мемориалов и других) внутри крупных городов